## Slide 1: Sistema IoT de Monitoreo Ambiental y de Presencia en Tiempo Real para Comunidades Urbanas de Tijuana

## Slide 2: Introducción
En Tijuana, Baja California, muchas zonas escolares y comunidades carecen de herramientas tecnológicas para monitorear en tiempo real el ambiente y la seguridad, lo que dificulta la toma de decisiones informadas en espacios públicos.
Las tecnologías IoT ofrecen una solución accesible para crear espacios más seguros y saludables, al permitir el monitoreo de variables ambientales y la integración de sensores que detecten presencia o controlen la iluminación.
El proyecto plantea usar un ESP32 con sensores DHT11 e infrarrojo, un LED y un botón, para enviar datos a Firebase al ser presionado, facilitando el monitoreo ambiental y de seguridad en tiempo real en zonas urbanas.

## Slide 3: Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
11: "Ciudades y comunidades sostenibles", específicamente en las metas:
Meta 11.6: Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire.
Meta 11.7: Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, especialmente para niños y otras personas en situación vulnerable.

## Slide 4: Contexto
Contaminación en Playas de Tijuana Según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en abril de 2025, las playas de Tijuana y Rosarito presentaron niveles elevados de contaminación por bacterias fecales, superando los 200 NMP de enterococos fecales por cada 100 ml de agua. Este hallazgo indica un riesgo para la salud pública y resalta la necesidad de monitoreo ambiental constante.(El país, 2025)

## Slide 5: Contexto
Adopción de Tecnologías de Información en Baja California Baja California se posiciona como líder en el uso de tecnologías de información en México. En 2023, el 90.9% de la población del estado tenía acceso a Internet, y el 89.4% utilizaba teléfonos celulares. Estos datos reflejan una alta penetración tecnológica, lo que facilita la implementación de soluciones basadas en IoT en la región.(El imparcial, 2024)

## Slide 6: Contexto
Actualización Tecnológica en la Industria de Baja California Cerca del 20% de las industrias en Baja California han adoptado nuevas tendencias en infraestructura tecnológica, incluyendo programas de reconocimiento facial y procesos dirigidos a datos biométricos. Este avance muestra una disposición del sector industrial hacia la automatización y el uso de tecnologías emergentes.(El imparcial,2023)

## Slide 7: Descripción del problema
En Tijuana, muchas zonas públicas carecen de monitoreo ambiental y de seguridad en tiempo real, lo que representa un riesgo para la salud y bienestar de la comunidad.
Aunque la región tiene alta conectividad tecnológica, no todas las áreas cuentan con herramientas accesibles para detectar condiciones ambientales adversas o presencia de personas.
Esto limita la prevención de riesgos y la toma de decisiones informadas. Es necesario implementar soluciones tecnológicas de bajo costo que permitan vigilar el entorno y mejorar la seguridad en espacios comunitarios.

## Slide 8: Propuesta del Proyecto
Este proyecto propone desarrollar un sistema de monitoreo ambiental y de seguridad basado en Internet de las Cosas (IoT) utilizando una placa ESP32 conectada a sensores y dispositivos de bajo costo. El sistema integrará:
  Un sensor DHT11 para medir temperatura y humedad.
  Un sensor infrarrojo (IR) para detectar la presencia de personas o movimiento.
  Un LED que se encenderá como alerta visual ante la detección.
  Un botón (push button) que, al presionarse, enviará los datos capturados a una base de datos en la nube (Firebase) usando la conexión WiFi del ESP32.

## Slide 9: Objetivo del Proyecto
Desarrollar un sistema de monitoreo ambiental y de detección de presencia utilizando el microcontrolador ESP32, que integre sensores de temperatura, humedad, infrarrojos, un botón físico y un sistema de alerta visual (LED), para enviar los datos en tiempo real a una base de datos en la nube (Firebase), con el fin de facilitar la vigilancia de espacios comunitarios en Tijuana y contribuir a la mejora de la seguridad y el bienestar, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

## Slide 10: Componentes de Hardware
Cantidad | Componente | Descripción
1 | ESP32 | Microcontrolador con conectividad Wi-Fi y Bluetooth
1 | Sensor DHT11 | Sensor de temperatura y humedad
1 | Sensor infrarrojo (IR) | Sensor para detección de movimiento
1 | LED | Indicador visual de alerta
1 | Resistencia de 220Ω | Para el LED (si es necesario, según la intensidad)
1 | Push button | Botón físico para activar el envío de datos
1 | Protoboard | Para conectar todos los componentes
Varios | Cables Dupont | Para realizar las conexiones entre el ESP32 y los sensores

## Slide 11: Componentes de Software
Herramienta | Uso
Arduino IDE | Programación del ESP32
Librería DHT | Lectura del sensor DHT11
Librería WiFi (ESP32) | Para conexión a internet
Firebase Arduino | Para enviar datos a la base de datos en la nube
Python (opcional) | Visualización o respaldo local de datos
Firebase Realtime DB | Almacenamiento y visualización remota de los datos
HTML + JavaScript | Crear un dashboard web para visualizar datos

## Slide 12: Conexión física del circuito
2. Conectar el sensor DHT11
VCC (o +) del DHT11 → 3.3V del ESP32
GND del DHT11 → GND del ESP32
DATA del DHT11 → GPIO 4 del ESP32 (puedes usar otro, pero hay que definirlo en el código)
Código de prueba DHT11

## Slide 13: Conexión física del circuito
Conectar el sensor infrarrojo (IR)
  VCC del sensor IR → 3.3V del ESP32
  GND → GND
  OUT → GPIO 5 del ESP32
  Código de prueba Infra

## Slide 14: Conexión física del circuito
Conectar el LED con resistencia
  Ánodo (+) del LED → una pata de la resistencia de 220Ω
  La otra pata de la resistencia → GPIO 13 del ESP32
  Cátodo (-) del LED → GND
  Código de prueba led

## Slide 15: Conexión física del circuito
Conectar el Push Button
  Conecta un extremo del botón a GPIO 15 del ESP32
  El otro extremo del botón → GND
  (Puedes usar una resistencia pull-up en el código o física de 10kΩ entre el pin y 3.3V)
  Código de prueba del push button

## Slide 16: Conexión física del circuito (todo) código de prueba

## Slide 17: Continuara…

## Slide 18: Integración con la Nube: Envío de Datos a Firebase desde el ESP32
¿Que recuerdan de crear un proyecto?

## Slide 19: PASO 1: Crear una cuenta en Firebase
Abre tu navegador y entra a https://console.firebase.google.com/
Inicia sesión con una cuenta de Google.
Haz clic en “Agregar proyecto”.
Escribe un nombre para tu proyecto, por ejemplo: MonitoreoAmbientalBC
Da clic en Continuar varias veces hasta crear el proyecto (puedes desactivar Google Analytics si lo deseas).
Espera a que cargue y haz clic en “Continuar”.

## Slide 20: Integración con la Nube: Envío de Datos a Firebase desde el ESP32
¿Que recuerdan de la creación de un BD en Firebase?

## Slide 21: PASO 2: Crear la base de datos
En el panel izquierdo, da clic en “Base de datos” > “Realtime Database”
Haz clic en “Crear base de datos”
Selecciona ubicación (puede ser us-central o la que sea) y da clic en siguiente.
Elige “Modo de prueba” para facilitar las pruebas. (Lo cambiaremos después para mayor seguridad).
Se creará tu base de datos y te mostrará una URL como esta:
  https://monitoreoambientalbc-default-rtdb.firebaseio.com/
Guarda esta URL, la necesitaremos en el código.
Notes: https://monitoreoambientalbc-default-rtdb.firebaseio.com/

## Slide 22: ¿Recuerdan como crear una aplicación web en Firebase?

## Slide 23: PASO 3: sacar el API_KEY
Abre tu proyecto en Firebase
  Ve a https://console.firebase.google.com
  Entra a tu proyecto.
Crea una aplicación web
  En la página principal del proyecto, desplázate hasta "Tus apps" (íconos de Android, iOS, Web...).
  Haz clic en el ícono de </> (app web).
  Dale un nombre a tu app web (por ejemplo: ESP32AppWeb).
  No marques la opción de Firebase Hosting (a menos que quieras usarlo después).
  Da clic en “Registrar app”.
Obtén tu clave API
  Después de registrar la app web, Firebase te mostrará un fragmento como este:
Notes: apiKey: "AIzaSyC9mufNZo_AI42GrjcyC5zrbJmabvb2nGI",

## Slide 25: PASO 5: Probar la Conexión Wi-Fi
Prueba el Código:
  Copia todo el código y pégalo en una nueva ventana del IDE de Arduino.
    Asegúrate de que WIFI_SSID y WIFI_PASSWORD sean exactamente iguales a los de tu red, incluyendo mayúsculas, minúsculas y cualquier carácter especial.
    Los errores aquí son la causa número uno de fallos de conexión.
Sube el Código al ESP32:
  Si la carga falla (como los errores "Connecting..." o "Failed to connect"), entonces sí, presiona el botón BOOT en tu ESP32 cuando el IDE empiece el proceso de "Connecting..." y suéltalo una vez que la carga comience.
  Si la carga va bien, no necesitas presionar nada.
Abre el Monitor Serial:
  Una vez que el código se haya subido con éxito, abre el Monitor Serial en el IDE de Arduino
    Presiona el botón EN o RESET en tu ESP32. Esto reiniciará el ESP32 y el programa comenzará a ejecutarse desde el principio, mostrando los mensajes en el Monitor Serial.
CODIGO

## Slide 26: Usar HTTP/HTTPS con tu base de datos Firebase
Interactuar con tu base de datos Firebase, sin depender de las librerías oficiales de Firebase SDK. Esto es posible gracias a las REST APIs.
Escenarios donde la REST API es muy útil
  Entornos Restringidos: Dispositivos IoT, microcontroladores o entornos donde no puedes ejecutar un SDK completo de Firebase debido a limitaciones de memoria, procesamiento o compatibilidad.
  Integraciones Backend Personalizadas: Si estás construyendo un backend personalizado (por ejemplo, en Node.js, Python, Java, etc.) y quieres tener un control más granular sobre las solicitudes HTTP, o si ya tienes una infraestructura existente y quieres integrar Firebase de una manera específica.

## Slide 28: Requisitos mínimos para enviar datos a Firebase por REST
  Wifi conectado
  URL de tu base de datos Firebase
  Clave secreta de la base de datos (Database Secret).
Código
Dato | Ejemplo
Nombre de red WiFi | “UTT"
Contraseña WiFi | “m9LP@x+H&w"
URL de la base de datos | "https://monitoreoambientalbc-default-rtdb.firebaseio.com/
Clave secreta (DatabaseSecret) | "ORFSCC9ttihlrQ0UynF1z8Dbx7uJTsOoo9dlHmXp"

## Slide 29: Integrar todo con Firebase
Mantener la conexión WiFi y HTTPClient (como en tu código anterior).
Enviar los datos a Firebase cada vez que se presiona el botón.
Usar el formato JSON correcto para actualizar la base de datos.
Código modificado con Firebase
Código para experimentar

## Slide 30: Resultados
Conectividad exitosa: ESP32 se conecta a WiFi y transmite datos a Firebase en tiempo real.
Sensores funcionando correctamente: Se registran mediciones precisas de temperatura y humedad con DHT11.
Detección de presencia: El sensor infrarrojo capta movimiento correctamente.
Datos almacenados en Firebase: Cada presión del botón genera un registro en la base de datos.
Formato de almacenamiento optimizado: Se usa POST en lugar de PUT para evitar la sobrescritura de datos.
Interacción física efectiva: El LED se activa al registrar datos, indicando que el sistema está en funcionamiento.

## Slide 31
¿Qué recuerdas de la instalación de librerías en IDE Arduino?

## Slide 32: PASO 4: Instalar la librería Firebase_ESP_Client
Opción 1: Instalar manualmente desde GitHub (más confiable)
  Ve al siguiente enlace oficial de GitHub:
    https://github.com/mobizt/Firebase-ESP-Client
    Haz clic en el botón verde que dice "Code" y luego en "Download ZIP".
    Una vez descargado el .zip, ve al Arduino IDE.
    En el menú superior ve a: Programa(Sketch) → Incluir librería → Añadir biblioteca .ZIP...
    Selecciona el archivo .zip que descargaste.
    Espera unos segundos.
    Ahora revisa que en tu carpeta de librerías ya exista
    Reinicia el Arduino IDE

## Slide 33: PASO 3: Obtener la clave secreta de Firebase
En el mismo panel de Firebase, ve a ⚙️ Configuración del proyecto (icono de engrane arriba a la izquierda).
Haz clic en “Cuentas de servicio”
Da clic en el texto azul que dice “Base de datos secreta”
Copia la clave larga que aparece como “secret”
Guarda esta clave también, la usarás en el código.
Notes: 0bWjU6W0BfBendmsUpKzJCPgQHOzqbHFqW1yMQZt

## Slide 34
hice un nuevo proyecto este es https://monitoreobc1-default-rtdb.firebaseio.com/ y esta es Api_key AIzaSyCaGwX3l4ssln6TUsLyzAb7ziyNCk57ydk

## Slide 35: PASO 4: Instalar librerías en Arduino IDE
Abre el Arduino IDE
Ve al menú: Programa > Incluir Librería > Administrar Librerías…
Busca e instala las siguientes:
  Firebase ESP Client
  ArduinoJson
  DHT sensor library by Adafruit
  Adafruit Unified Sensor
Prueba el código

## Slide 36: PASO 5: Prepara tus datos de conexión
Antes de pasar al código, ten a la mano:
Probar código
Dato | Ejemplo
Nombre de red WiFi | “UTT"
Contraseña WiFi | “m9LP@x+H&w"
URL de la base de datos | "https://monitoreoambientalbc-default-rtdb.firebaseio.com/
Clave secreta (DatabaseSecret) | "0bWjU6W0BfBendmsUpKzJCPgQHOzqbHFqW1yMQZt"

## Slide 37
Notes: apiKey: "AIzaSyC9mufNZo_AI42GrjcyC5zrbJmabvb2nGI",

## Slide 38
Nombre de red WiFi
“INFINITUMBE3E"
Contraseña WiFi
“5365628613"
URL de la base de datos
"https://monitoreoambientaltijuana2-default-rtdb.firebaseio.com/

## Slide 39
ASO 5: Prepara tus datos de conexión
Antes de pasar al código, ten a la mano:
Dato | Ejemplo
Nombre de red WiFi | “INFINITUMBE3E"
Contraseña WiFi | “5365628613"
URL de la base de datos | "https://monitoreoambientaltijuana2-default-rtdb.firebaseio.com/
Clave secreta (DatabaseSecret) | "Ar1D6cZcorBXuANO2E9OMj7zsIID7FHYUMkz0piu"